## Slide 1
入門級 FPGA 上金融資料跨時間步遞迴推論核心的
可達邊界量測與驗證
本專題以具跨時間步狀態依賴的遞迴神經網路為研究對象，將一顆處理金融委託簿資料的推論核心自 PyTorch 模型一路實作到實體 FPGA，中間不使用任何自動轉換工具。量測的對象不是「它有多快」，而是「再快一倍要付出什麼，以及什麼時候就再也快不了」。
平台 PYNQ-Z2（Xilinx Zynq-7020：53,200 LUT／220 DSP／280 BRAM，該系列中資源最少的等級之一） ｜ 姓名 ＿＿＿＿＿ ｜ 指導教授 ＿＿＿＿＿
1
系統全貌：桌上這塊板子在做什麼 離線重播真實市場事件，逐筆比對 FPGA 輸出與軟體答案
離線準備（PC）
台指期逐筆 L2 委託簿
約 1,300 萬筆可報價事件
16 維因果特徵
僅用決策時點前的資訊
PyTorch 訓練 → 定點量化
軟體參考答案（定點 C 模型）
4,096 筆
權重
FPGA（Zynq-7020）
BRAM 重播記憶體
4,096 筆事件 + 預期答案
控制狀態機
逐筆餵入核心
PHC-lite 推論核心
1,731 參數・16 維隱藏狀態
純定點 ap_fixed<24,12>
手刻 HLS，無自動轉換
530 週期 / 5.300 µs
狀態回授 O(1)：16 個數值放暫存器，不用 BRAM
↑ 模型有效性的來源，也是無法跨事件管線化的原因
逐筆比對電路（零容差） FPGA 輸出 vs 軟體參考答案 → 任一筆不符即 fail
報價決策
掛買單／掛賣單／不報價
每筆市場事件輸出一個決策
LED：done / pass / fail
板子上亮的就是這個
現場 DEMO
桌上的板子正在重播真實市場中事件最密集的 4,096 筆（峰值 1,469 事件／秒），每一筆都把 FPGA 算出來的分數跟電腦算的答案逐位元比對。整輪跑完約 22 毫秒，所以 LED 一直是亮的。
想確認它不是「一律放行」？我們在第 17 筆刻意注入一個已知錯誤——板子抓得到，fail 會亮。
2
研究對象：遞迴模型 PHC-lite
本專題自始即以具跨時間步狀態依賴的遞迴模型為研究對象——這類負載同時有非線性運算與狀態回授，與既有 FPGA 金融加速工作處理的前饋、無狀態邏輯是不同的東西。
模型簡化自生物啟發的脈衝狀態空間模型 PHC。原模型的脈衝動態、多區域拓樸、時間步內多輪收斂與推論期線上更新，在資源受限的 FPGA 上不是資源爆炸就是引入不確定的執行時間，全部移除。保留三個可被定點電路直接實現的機制：
▪ 閘控 一個 Sigmoid 決定當前輸入有多少進入狀態
▪ 衰減 舊狀態乘上 0–1 係數後與新資訊合併
▪ 狀態相依增益 由當前狀態調節交互項強度
單步推論展開為九個固定順序的運算，第四步的輸出就是下一時間步的狀態輸入。
這條回授是整個專題的核心張力。 切斷它，訊號在三個樣本外切分上分別崩潰 −80／−190／−78 萬元；但留著它，起始間隔就趨近延遲本身，推論無法跨事件管線化。模型有效性的來源，正是硬體最昂貴的部分。
3
怎麼做到的 量化與高階合成
自動化工具鏈不能用。 hls4ml 對五個模型變體的轉換全部止於 Python 端模型解析，沒有一個產生出 C++ 專案。阻擋點是二維 LayerNorm、非標準 padding、含控制流的 forward——三者都跟遞迴無關，前饋模型同樣被擋。
所以全程手刻 Vitis HLS。第一版的 DSP 用量是 2,636%，經八輪優化收斂到布局繞線後 21.36%。
影響最大的一個決定：tanh 若交給工具預設處理，會被合成為雙精度浮點核心、單次呼叫約耗 2,048 顆 DSP——而整塊 FPGA 只有 220 顆。改成 65 點分段線性查表 後，合成結果中再也沒有浮點硬體。
為什麼是 65 點？ 誤差分解顯示 65 點的查表誤差已與 Q24.12 的量化誤差同一量級（45.8% vs 54.2%）。再加點數只會把查表誤差壓到量化地板以下，買不到東西。
重尾分布的委託簿特徵在訓練階段就以對數與截尾壓縮動態範圍——讓量化成為訓練時的約束，而不是事後補救。這是定點化能收斂的前提。
4
多快？代價是什麼 五點全數通過布局繞線
單筆推論延遲（µs，對數刻度） ← 更快
前 3.72× 免費
同一組權重，任務品質不變
−3.92%
−6.06%
83.160
25.733
已上板
22.360
12.020
5.300
已上板
下一點 3.830 µs 需 452 顆 DSP
本平台只有 220 顆 → 受阻
高
中
低
圓面積 ∝ DSP 使用率
能耗同步改善 12.5×（29.69 → 2.38 µJ）。而且最快的那個點並不是最耗電的——對角化把矩陣乘法退化為逐元素運算，實際切換活動反而下降。
本專題交付的不是一個速度數字，是一條有標價的曲線。 再往下的 3.830 µs 已通過 25,600 向量協同模擬、功能完全正確，擋住它的只有 DSP 數量——這是元件的邊界，不是設計的邊界；換一塊 DSP 多的 FPGA 就能繼續走。
5
對照組：前饋 TCN 檢驗遞迴這個選擇在硬體上站不站得住
遞迴是本專題的研究對象，不是比較之後才選的。 為了檢驗「選遞迴」這個前提在硬體上是否成立，本專題以相同流程完整實作一組前饋 TCN 對照組，並推進到同等驗證層級——同元件、同時脈 100 MHz、同定點格式、同一個訊號來源模型，兩邊都通過布局繞線與協同模擬。
項目 | 遞迴 PHC | 前饋 TCN
單筆延遲 | 22.360 µs | 74.38 µs
BRAM 用量 | 0.00% | 23.57%
DSP | 68.64% | 49.09%
公開基準預測能力 | 67.58% | 67.58%
兩種架構的預測能力完全相同。差別全在硬體：遞迴狀態只有 16 個數值（384 bits），可以整個放進暫存器；前饋必須保留整個時間窗，只能放 BRAM——而每塊 BRAM 只有兩個存取埠，讀取因此被排隊。
證據：前饋側把運算展開因子從 1 提高到 4，每事件週期數只降 2.22 倍而不是理想的 4 倍。次線性正是「卡在記憶體埠」的特徵。
所以遞迴這個選擇在硬體上站得住，理由是資源而非準確率——而正是省下來的這份餘裕，讓它能被一路優化到 5.300 µs。 ⚠️ 前饋側另有一個更快的 50.36 µs 設計點，其完整協同模擬因模擬器記憶體耗盡（17–19 GB，對照遞迴的 34 MB）未能完成。若補完，差距會縮到 2.25×——此比值不是架構上限。
6
怎麼知道是對的 四級驗證 ＋ 被丟掉的設計點
每一個數字都標明來自哪一級：C 合成估計 → RTL 協同模擬 → 布局繞線時序 → 實體 FPGA。混用等級視為嚴重錯誤。
上板版本 | 延遲 | FPGA vs 軟體 | 決策改變
訊號品質最佳版 | 25.733 µs | 4,096 筆中 27 筆差 1 個量化單位 | 0 筆
延遲最低版 | 5.300 µs | 4,096 筆完全相同 | 0 筆
最後一欄才是關鍵。數值差一點點不要緊——只要三選一的報價決策沒變，FPGA 與軟體的行為就是等價的。
最能說明紀律的是被丟掉的四個設計點。 兩個無 local partition 的版本 C 模擬 25,600 向量全過，協同模擬卻有 268／657 筆不符；另兩個在 111／125 MHz 時序明明是收斂的，各有 429 筆不符。四個看起來更快的點全部捨棄——只看 C 合成或只看時序報告，會把它們全部誤認為成功。
結論
一、在最入門等級的 FPGA 上，從模型到實體 FPGA 的完整驗證鏈走得完，而且邊界可以被量成一個可外推的數字——不是「這個設計做不到更快」，而是「這塊 FPGA 只能到這裡」。
二、在固定大小的元件上，架構選擇的決定因素是狀態能不能放進暫存器，而不是預測準確率；對照組驗證了這一點。
三、自動化高階合成工具鏈在這個規模不可用，手動實作是必要條件而非偏好——這解釋了本專題全部硬體工作量的來源。
誠實揭露
▪ 產出為推論核心（IP），不含網路介面、行情解碼與訂單管理，不與端到端交易系統比較。
▪ 延遲由布局繞線靜態時序與協同模擬週期數推導而得，未實作晶片內週期計數器；功耗為工具估計值。
▪ 前饋對照組的加速線未達同等驗證層級，故不宣稱前饋架構無法更快。
▪ 模型在公開基準上仍落後 DeepLOB 13.85 個百分點；四個方向的診斷顯示單純放大參數不會改善，但這不等於調校過的大模型不可能更好。