## Slide 1
HFT / FPGA PROJECT
n2ew_era
全進度報告
Phase 00 → 06C · TXF台指期 · 2026.06.05
嚴格 validation-only 選擇 · 因果特徵 · 禁止宣稱現實世界獲利或 FPGA PnL 提升
Notes: Slide 1: 標題頁 ■ 評估框架核心概念（必須熟記） • excess_pnl_H20：選中動作後 20 個 L2 事件的超額 markout PnL，單位 NTD（新台幣） • H=20 的意義：20 個 L2 order book 事件，約對應數秒至數十秒的市場時間 • NTD 換算：台指期每點 = 200 NTD；1 tick = 1 index point ≈ 200 NTD / 口 ■ 四大宣稱邊界（被問到必答） 1. proxy simulation，非 live trading / true exchange replay 2. 不聲稱現實世界獲利 3. 不聲稱 FPGA 提升 PnL 4. 所有模型選擇基於 val set，NEW3/NEW4 僅作事後診斷 Q: 為何用 H=20 不用更長視界？ A: 舊 baseline 靠 session-final markout 方向性偏誤獲利，非邊際獲利。H=20 短視界更接近做市商即時邊際，且因果特徵可預測性更強。

## Slide 2
專題全局路線圖
出發點：舊 baseline 的正 EV 主要來自 session 末段方向性 markout，而非即時做市邊際。Project reset → 目標改為 short-horizon sequential proxy PnL。
00
Project Reset
& Data Contract
01-03
L2 Universe
& Baselines
04
TXF Dev
+ NEW5 Holdout
05A-C0
PHC-lite v1
FREEZE
05C4
PHC-STP v2
Adopted
05D
Oracle Gap
Analysis
06A-B
HLS 準備
固定點等效
06C
TCN hls4ml
(進行中)
已完成 (重要里程碑)
進行中
已完成 (支援/分析)
資料切分 (TXF-only，嚴格因果分隔)
Train
NEW1+NEW2 前段
247萬 events
77,194 seq windows
模型訓練
Val
NEW1+NEW2 後段
266萬 events
82,960 seq windows
模型選擇 (唯一)
NEW3
20260123-0127
566萬 events
176,754 seq windows
Diagnostic OOS
NEW4
20260126-0127
220萬 events
68,620 seq windows
Diagnostic OOS
NEW5
20260128
82萬 events
—
One-shot Holdout ✓
Notes: Slide 2: 全局路線圖 ■ 資料切分說明（每個 split 的角色） • Train：模型訓練用，NEW1+NEW2 前段資料 • Val：唯一模型選擇依據，NEW1+NEW2 後段；嚴格不可用 NEW3/4/5 • NEW3/NEW4：Diagnostic OOS，事後診斷，永不用於調參或選模型 • NEW5：一次性最終 holdout，Phase 04C 已用完，之後封存 ■ 序列視窗說明 • seq_len=128：每個推論視窗包含前 128 個 L2 事件 • stride=32：每隔 32 個 L2 事件滑動一次，產生一個預測決策 • seq windows 數量 ≠ event 數量（events / stride ≈ windows） ■ Project Reset 原因 • 舊 baseline 的正 EV 來自 session 末段方向性 markout，非即時做市邊際 • 重新定義目標為 short-horizon sequential proxy PnL，更嚴謹 Q: Val 和 Train 的時間是否重疊？ A: 不重疊。Train 是 NEW1+NEW2 前段，Val 是後段，嚴格按時間因果分隔。

## Slide 3
Phase 04：TXF 開發決策 + NEW5 一次性最終 Holdout
✓ ML (HGB) 通過 NEW5 holdout：action PnL 1,564萬 > Queue 1,144萬；matched-random empirical p < 0.001
15.6M
ML Action
Excess PnL (H20)
NEW5 holdout
11.4M
Queue Rule
Excess PnL (H20)
NEW5 holdout
893K
ML Causal-Fill
Sequential PnL
Proxy simulator
723K
Queue Causal-Fill
Sequential PnL
Proxy simulator
< 0.001
Matched Random
P-value
1000 trials
Claim Safety Table（Phase 04C）
主張 | 狀態 | 說明
ML 擊敗 matched-random 95p | ✓ PASS | frozen ML 在 NEW5 通過精確 matched-random 門檻
ML causal-fill sequential PnL 為正 | ✓ PASS | proxy simulator 下正 PnL
ML 超越 queue rule（causal-fill） | ✓ PASS | 同一 NEW5 causal-fill proxy 下 ML > queue
NEW5 用於調參 | ✗ FORBIDDEN | NEW5 僅用於一次性 holdout，不調參
證明現實世界獲利 | ✗ FORBIDDEN | 僅為 TXF-only proxy holdout evidence
Notes: Slide 3: Phase 04 — TXF 開發決策 + NEW5 Holdout ■ 兩種 PnL 的差異（常被問） • Action-level excess PnL (H=20)：選中的每個 bid/ask 動作，假設立即成交，看後 20 個 L2 事件的方向獲利。忽略成交流動性，是樂觀估算。 • Causal-fill sequential PnL：模擬器逐事件執行，使用 L2 stress fill（悲觀成交假設，掛單後只在後續事件顯示成交跡象才算成交），inventory cap=1 表同時最多持 1 口，不使用未來 PnL 信息。更保守、更接近現實。 ■ Matched-random 檢定說明 • 1000 次精確 matched-random：每次 trial 從隨機排列的 bid/ask/no-quote 中抽，嚴格匹配原 policy 的選中次數、session 分布、side（bid/ask）比例 • Empirical p-value < 0.001：1000 次中 0 次隨機 trial 達到 ML PnL，p = 0/1000 < 0.001 • 這是非參數檢定，不假設分布 ■ NEW5 規則 • 只能用一次，用完後結果封存，不可再調整模型閾值 • 15.6M action PnL vs 11.4M queue，差距 36.8%，統計顯著 Q: P-value 為何不是精確的 0.001 而是說 <0.001？ A: 因為 1000 次 trial 中 0 次達到，所以 empirical p = 0/1000，最大只能說 p < 1/1000 = 0.001，這是保守表述。

## Slide 4
Phase 05A：PHC-lite v1 – 架構與訓練
架構概述
模型
PHC-lite v1（非完整 PHCSSM）
Hidden Dim
16
MTL Steps
1
Seq Len / Stride
128 / 32
參數量
1,203（極小）
輸入
因果 L2 微結構特徵
編碼器
Linear encoder
時序更新
Learned decay/gating recurrent state
輸出頭
Bid / Ask action-value readout
目標
excess_pnl_H20（H=20 ticks）
訓練結果（Seed 0）
Best Epoch
48（max 50，val PnL 仍在高點）
Train Loss
0.2376
Val Loss
0.2041
Val Policy PnL
1,927,170 NTD
Val Spearman Bid/Ask
0.3123 / 0.3133
Val PR-AUC Bid/Ask
0.4829 / 0.4747
Grad Norm
0.0987
⚠ 收斂備注
Seed 0 跑到 epoch 50 上限；val PnL
仍近高水位，v1 frozen 可接受但
未來 ablation 需監控
Notes: Slide 4: PHC-lite v1 架構與訓練 ■ 模型架構重點 • PHC-lite v1 是完整 PHCSSM 的簡化版，非 full biological model • hidden_dim=16：隱藏狀態向量維度，非常小（適合 FPGA） • MTL steps=1：Multi-Task Learning 步數，同時預測 bid 和 ask action value • 1,203 參數：極小，iPhone 計算器都能算 ■ 時序更新機制 • Learned decay/gating recurrent state：類似 GRU 的可學習遺忘機制，讓模型能記憶近期市場狀態 • 每個 L2 事件更新一次隱藏狀態 h_t（streaming mode） • 不是 Transformer，沒有 attention，適合 FPGA pipeline ■ 輸入特徵 • 因果 L2 microstructure 特徵（全部因果，不洩漏未來） • 包含 bid/ask size、price level、imbalance 等 Level-2 訂單簿特徵 ■ 訓練注意事項 • Seed 0 訓練到 epoch 50 上限（early_stop 未觸發），val PnL 仍在高位 • 這是 v1 的已知 caveat：未來版本（如 05c4）用更長訓練 + CosineAnnealingLR 解決 Q: Val loss 比 Train loss 小代表什麼？ A: 0.2041 < 0.2376，這可能是因為 val set 的統計特性稍微好預測，或 dropout/regularization 效果。不一定是資料洩漏。但需確認特徵是否都是因果的（已確認）。

## Slide 5
PHC-lite v1 vs Baselines：Action PnL & Causal-Fill PnL 比較
① Action-level Excess PnL（H=20，proxy，NTD）
Split | Queue Rule | HGB (ML) | PHC-lite v1 | PHC vs Queue (↑) | PHC vs HGB (↑)
Val | 1,237,140 | 1,671,680 | 1,927,170 | +55.8% | +15.3%
NEW3 (OOS) | 2,954,770 | 4,010,580 | 5,021,520 | +70.0% | +25.2%
NEW4 (OOS) | 1,003,910 | 1,395,420 | 1,762,500 | +75.6% | +26.3%
② Causal-Fill Sequential PnL（proxy，inventory cap=1，NTD）
Split | Queue Rule | HGB (ML) | PHC-lite v1 | PHC Win Rate | PHC Avg Trade PnL
Val | 103,260 | 142,435 | 170,310 | 46.5% | 25.2 NTD
NEW3 (OOS) | 303,700 | 411,090 | 488,870 | 49.9% | 32.3 NTD
NEW4 (OOS) | 72,415 | 97,680 | 121,765 | 48.5% | 29.6 NTD
Matched Random 檢定
Val / NEW3 / NEW4 在 1000 次精確 matched-random trial 中，
empirical p-value < 0.001
（0 次 random trial ≥ PHC-lite PnL）
3-Seed 穩定性
Seed 0 (ep48), Seed 1 (ep50), Seed 2 (ep47)
全部通過：matched-random ✓ beats-queue ✓ beats-HGB ✓
Val PnL 範圍：1.80M – 1.93M NTD
Notes: Slide 5: PHC-lite v1 vs Baselines 性能比較 ■ 兩張表的差異 • 表一 Action PnL（H=20，NTD）：所有 bid/ask 選中動作的超額 markout 累積，不考慮成交限制。橫軸=資料集 split，縱軸=累計 NTD • 表二 Causal-Fill Sequential PnL（NTD）：通過 L2 stress fill 模擬器後的實際序列獲利，inventory cap=1，更保守 ■ 各 Split 意義 • Val：模型選擇依據；NEW3/NEW4 是 OOS（out-of-sample），代表未見過的未來資料 • OOS 改善代表模型有泛化能力，不是過擬合 val ■ 數字解讀 • PHC-lite val action PnL 1,927,170 NTD ≈ 192.7 萬台幣 • vs Queue rule 1,237,140（+55.8%）；vs HGB 1,671,680（+15.3%） • Win rate 46.5%（不到 50%）但 avg trade = 25.2 NTD，代表有正向優勢（非靠勝率） • Max drawdown 16,200 NTD ≈ 1.62 萬，相對 PnL 規模很小 ■ Matched-random 解讀 • p < 0.001 代表 PHC-lite 的性能不是 random luck • Matched = 相同數量、相同 session、相同 side，只是打亂時機 Q: 為何勝率不到 50% 仍然獲利？ A: 勝率 < 50% 但平均交易 PnL > 0，代表輸小贏大（類似有利的賠率）。這在做市場策略中是常見結構。

## Slide 6
Phase 05C4：PHC-STP v2（Cosine LR）— 採用為最佳序列模型
變更：在 PHC-lite + STP-like dynamic synaptic gain 基礎上，加入 CosineAnnealingLR（T_max=200, η_min=1e-5）。架構不變，全部 seeds 從頭訓練。收斂問題關閉：全 seeds early_stop=True, best_epoch < 185。
採用門檻（全部通過）
✓ Convergence closed（all seeds early_stop, ep < 185）
✓ Seed stability（all seeds × splits action PnL > 0）
✓ Matched random（val / NEW3 / NEW4 beat 95p）
✓ OOS improvement（NEW3 / NEW4 ≥ PHC-lite v1）
✓ Causal-fill improvement（val / NEW3 / NEW4 ≥ v1）
✓ Oracle capture improvement（≥ v1 on all splits）
vs PHC-lite v1 增量（Seed 2 selected）
Split | v1 Action PnL | v2 Action PnL | Δ%
Val | 1,927,170 | 2,037,925 | +5.7%
NEW3 | 5,021,520 | 5,237,410 | +4.3%
NEW4 | 1,762,500 | 1,871,680 | +6.2%
Causal-Fill Δ vs v1（NTD）
Split | v1 | v2 (05c4) | Δ
Val | 170,310 | 171,835 | +1,525
NEW3 | 488,870 | 611,095 | +122,225
NEW4 | 121,765 | 129,160 | +7,395
⚠ 注意：
05c4 在 action PnL / oracle capture 上未超過 05c3，但 05c3 收斂未完成（convergence-incomplete）。採用依據是通過全部正式 gate vs frozen v1，而非絕對最高 PnL。
Notes: Slide 6: PHC-STP v2 (05C4) 採用 ■ STP 是什麼？ • Short-Term Plasticity：借鑑神經生物學的突觸動態調制機制 • 讓隱藏狀態的 gain（增益）隨時間動態調整，非固定權重 • 不是真正的生物 STP，是數學近似（Forbidden claim：not full biological STP） ■ 為何採用 05c4 而不是 05c3？ • 05c3 部分 seeds 未完全收斂（convergence-incomplete），違反收斂閉合 gate • 05c4 加入 CosineAnnealingLR，所有 seeds early_stop=True，best_epoch < 185 • 採用依據是通過所有 6 個正式 gate vs frozen v1，不是因為 PnL 最高 ■ 6 個採用門檻說明 1. Convergence closed：all seeds early_stop, ep<185 2. Seed stability：全 seeds 全 splits action PnL > 0 3. Matched random：val/NEW3/NEW4 beat 95p empirical 4. OOS improvement：NEW3/NEW4 ≥ PHC-lite v1 5. Causal-fill improvement：val/NEW3/NEW4 sequential PnL ≥ v1 6. Oracle capture improvement：≥ v1 on all splits ■ Delta 表解讀 • Val +5.7%（+110,755 NTD），NEW3 +4.3%，NEW4 +6.2% vs v1 Q: 05c4 在某些 split 比 05c3 差，為何還選 05c4？ A: 05c3 收斂未完成（未通過 gate 1），因此 05c3 結果不可信。在收斂完整的基礎上比較才有意義。05c4 通過所有正式 gate，是唯一有效候選。

## Slide 7
Phase 05D：Oracle Gap 分析 — 維持 PHC-lite v1
Oracle Capture Ratio：policy PnL ÷ oracle（PHC-window 內非因果最優策略）PnL。 僅作診斷，oracle 使用未來標籤，不可作為可交易策略。
各模型 Oracle Capture（val，NEW5 post-hoc）
模型 | Val Action PnL | CF PnL (val) | Oracle Capture (val) | 採用狀態
Queue Rule | 1,237,140 | 103,260 | 13.9% | frozen baseline
HGB | 1,671,680 | 142,435 | 18.5% | frozen baseline
PHC-lite v1 (ref) | 1,927,170 | 170,310 | 24.9% | frozen reference
PHC-STP 120 epoch | 2,061,560 | 181,945 | 26.7% | 未採用（收斂不完整）
PHC Rank Head | 1,987,940 | 174,780 | 25.7% | 未採用（seed stability caveat）
PHC Uncertainty Gating | 1,922,200 | 166,695 | 24.9% | 未採用
PHC Streaming Dense | 63,381,400* | 2,914,700 | 25.6% | HLS feasibility diagnostic only
* Streaming Dense 之 action PnL 為多 MTL-step 模式，與其他單 step 模型不可直接比較
最終建議：keep_phc_lite_v1
所有改進嘗試均未通過完整 gate 或出現 seed stability caveat。Oracle metric 為非因果診斷，不得用作可交易策略依據。
Notes: Slide 7: Oracle Gap 分析 (05D) ■ Oracle Capture Ratio 定義 • Oracle = PHC 視窗範圍內，使用未來標籤的非因果最優策略 PnL • Oracle capture ratio = policy PnL ÷ oracle PnL • PHC-lite v1 val capture ≈ 24.9%，代表實際策略約捕捉了 oracle 理論上限的 1/4 ■ 為何 Oracle 只能作診斷？ • Oracle 使用未來資訊（未來 H=20 ticks 的走勢），現實中不可知 • 不能作為可交易策略，只用來評估「理論上還有多少提升空間」 • 這是 fundamental ceiling，不是 real PnL ceiling ■ Streaming Dense 的數字異常 • Val action PnL 6,338 萬（vs 一般模型 192-208 萬） • 原因：streaming dense 使用 multi-step MTL mode（非 1-step），等效於允許更多資訊利用 • 是 HLS 可行性診斷，非採用候選，PnL 不可與其他模型直接比較 ■ 各模型未採用原因 • PHC-STP 120 epoch：收斂不完整（同 05c3） • Rank head：seed stability caveat（不穩定） • Uncertainty gating：未通過整體 gate • 最終建議 keep_phc_lite_v1 Q: Oracle capture 只有 25% 是不是代表模型很差？ A: 不是。Oracle 是使用未來資訊的理論上限，任何因果策略能達到 25% 都是相當不錯的結果。更重要的是 policy PnL 統計顯著（p<0.001）。

## Slide 8
Phase 06A：Queue Rule HLS C++ 實作 & 可行性驗證
Queue Rule 邏輯
imbalance = (bid − ask) / (bid + ask)
Bid if imbalance > +0.1
Ask if imbalance < −0.1
No Quote otherwise
HLS 無除法優化：
10×(bid−ask) > bid+ask → Bid
10×(ask−bid) > bid+ask → Ask
驗證結果
✓ Python vs C++ reference：100% agreement
✓ 測試筆數：405,528 rows
✓ Mismatch：0
目標裝置：PYNQ-Z2 / Zynq-7020
Expected II：1 (pipeline pragma)
Division：False（整數比較）
Resource Pressure：very_low
HLS 工具鏈狀態
Vitis HLS / Vivado HLS：Not available
→ 無 vendor synthesis report
→ C++ & testbench 已備妥，可在 PYNQ-Z2 toolchain 上直接跑 synthesis
重要聲明邊界
✗ 不聲稱 FPGA 提升 PnL
✗ 不聲稱現實世界獲利
✗ 不聲稱 true exchange replay
✓ 僅驗證功能等效性 & 靜態延遲估算
Notes: Slide 8: Phase 06A — Queue Rule HLS C++ 實作 ■ Queue Rule 公式說明 • bid_sz_1 = Level-1 買方委託量（最佳買價的總委託口數） • ask_sz_1 = Level-1 賣方委託量（最佳賣價的總委託口數） • imbalance = (bid_sz_1 - ask_sz_1) / (bid_sz_1 + ask_sz_1)，範圍 [-1, +1] • 門檻 ±0.1：買方壓力 >10% 時 Bid，賣方壓力 >10% 時 Ask，其他 No Quote ■ HLS 除法優化 • 原始公式有除法（FPGA 耗資源），優化為整數比較 • 10×(bid-ask) > bid+ask 等同 imbalance > 0.1（無除法） • 這是精確等效，非近似，已通過 405,528 rows 100% 驗證 ■ II=1 的意義 • Initiation Interval = 1：每個時鐘週期可接受一個新輸入 • Pipeline throughput = 1 input/cycle，最高吞吐量 • 對 HFT 很重要：每個 L2 事件都必須即時處理 ■ 當前限制 • Vitis HLS / Vivado HLS 尚未執行，無 vendor synthesis report • 所有 resource 估算（LUT, FF, DSP 等）為預估值，非 vendor 確認 • C++ & testbench 已備妥，可在 PYNQ-Z2 toolchain 上直接 synthesis Q: 為什麼不直接說通過 FPGA 合成？ A: Vitis HLS 工具目前不可用。C++ 功能等效已驗證，但 vendor synthesis（LUT/FF/DSP counts, timing closure）尚未執行。這是工具可用性問題，非設計問題。

## Slide 9
Phase 06B：PHC-lite Streaming 固定點等效性驗證
✓ 最終狀態：phc_streaming_fixed_point_ready | 量化格式：24-bit total, 12-bit fractional
① Streaming 等效性（FP32 batch → streaming 逐事件推論）
Split | Row Count | Max Score Diff | Mean Score Diff | Action Agreement
Val | 82,960 | 7.63e-05 | 2.97e-07 | 100%
NEW3 | 176,754 | 8.39e-05 | 2.93e-07 | 100%
NEW4 | 68,620 | 7.63e-05 | 2.90e-07 | 100%
② 固定點模擬等效性（24b/12b emulation vs FP32）
Split | Action Agr | Selected Agr | FP32 PnL | Fixed PnL | PnL Delta
Val | 99.76% | 99.76% | 1,927,170 | 1,928,130 | +960 NTD
NEW3 | 99.80% | 99.82% | 5,021,520 | 5,019,460 | -2,060 NTD
NEW4 | 99.78% | 99.79% | 1,762,500 | 1,760,530 | -1,965 NTD
③ 靜態資源估算（Pre-HLS，非 Vendor Synthesis）
1,203
Parameters
16
State Elements
384 bits
State Memory
1,056
MAC / Event
< 2,500 NTD
PnL Delta (max)
Notes: Slide 9: Phase 06B — PHC-lite 固定點等效性驗證 ■ 量化格式說明 • 24-bit total, 12-bit fractional = Q12.12 固定點格式 • 整數部分 12 bits（含符號位）→ 範圍 [-2048, 2048) • 小數部分 12 bits → 精度 2^(-12) ≈ 0.000244 • 為何選 24/12？在精度與 FPGA 資源間的平衡點 ■ 兩種等效性測試的差異 • ① Streaming 等效：FP32 batch 推論 vs FP32 streaming 逐事件推論；score diff < 1e-4，action agreement 100%。這驗證 batch 轉 streaming 沒有 bug。 • ② 固定點等效：FP32 streaming vs 24b/12b 固定點模擬；action agreement ~99.78%，驗證量化精度損失可接受。 ■ Action agreement 99.78% 的含義 • 約 0.22% 的決策在 FP32 vs fixed-point 之間不同 • 主要發生在 score 非常接近 0 的「邊界案例」（本來就很難決策的情況） • PnL delta < 2,500 NTD（佔整體 PnL < 0.2%），材料退化未超過 FP32 PnL 95% 容忍度 ■ 資源估算 • 1,203 參數 + 16 state elements • State memory 384 bits = 16 × 24 bits，可放入 FPGA register • 1,056 MAC/event：每次 L2 事件需要的乘加運算，估算 DSP 使用量 Q: 固定點 PnL 比 FP32 高 960 NTD（val），這合理嗎？ A: 是合理的。量化引入的微小差異可能偶然讓某些邊界案例「剛好」做出更好的決策，正負 delta 都是正常的量化噪聲。重要的是 delta 絕對值 < 2,500 NTD，遠小於整體 PnL。

## Slide 10
Phase 06C：TCN Action Value + hls4ml 轉換 [進行中]
目標：訓練 TCN action value model，透過 hls4ml 框架將 PyTorch 自動轉換為 HLS RTL，探索 FPGA 加速路徑。
18-Feature 序列資料集（已完成）
Base：Phase 05A PHC-lite 序列張量
新增：hawkes_excite + causal time_in_session_norm
Product：TXF-only seq_len=128, stride=32, H20
Split | Events | Windows
Train | 247萬 | 77,194
Val | 266萬 | 82,960
NEW3 | 566萬 | 176,754
NEW4 | 220萬 | 68,620
訓練進度（Seed 0，16-feat variant）
目前進度：Epoch 42 / 200
最新 Val PnL：1,070,245 NTD（持續攀升中）
Ep 1: −843,000 → Ep 10: +29,470 → Ep 42: +1,070,245
⚠ 尚未完成：
• 多 seed 訓練（seed 1, 2 未啟動）
• Seed stability / matched-random 驗證
• hls4ml conversion（prj 建立，待模型完成）
• 18-feat variant 尚未啟動
06C 工作流程狀態
00
Build
Dataset
✓
01
Train
Seeds
▶
02
Select
Policy
03
OOS
Eval
04
Matched
Random
05
Causal
Fill
06
Seed
Stability
07
Oracle
Capture
08
hls4ml
Convert
09
Final
Report
Notes: Slide 10: Phase 06C — TCN hls4ml（進行中） ■ TCN 是什麼？ • Temporal Convolutional Network：使用 dilated causal convolutions（膨脹因果卷積）捕捉不同時間尺度特徵 • 優點：完全並行化（比 RNN 更適合 FPGA），感受野可精確控制 • hls4ml：HLS for Machine Learning，PyTorch → Keras → HLS RTL 自動轉換框架 ■ 18 Features 組成 • Base 16 features：Phase 05A 的 PHC-lite 因果 L2 microstructure 特徵 • 新增 2 features： - hawkes_excite：Hawkes 過程興奮度估計（訂單到達率的自激勵程度），train 集 fit scaler - causal time_in_session_norm：交易時段內時間歸一化（因果版，不洩漏未來） ■ 當前訓練狀態 • Epoch 42 / 200，val PnL = 1,070,245 NTD（持續上升） • 從 Ep1 的 -843K 到 Ep42 的 +1,070K，學習曲線健康 • 最終期望接近或超過 PHC-lite v1 的 1.93M NTD ■ 尚未完成的工作 • Multi-seed 訓練（seed 1, 2 未啟動） • Seed stability, matched-random, OOS 驗證 • hls4ml conversion（prj 已建立，待模型完成） • 18-feat variant 尚未啟動 Q: 為何 Epoch 1 PnL 是負的（-843K）？ A: 模型初始化為隨機權重，初期預測幾乎是雜訊，導致 action PnL 為負。隨著訓練 PnL 從負轉正並持續上升，這是正常的學習曲線。 Q: TCN 比 PHC-lite 好在哪裡？ A: 尚未有完整結果。TCN 的期望優勢是更大感受野（多時間尺度）和 hls4ml 自動轉換路徑。但目前只有 epoch 42，最終結論待完成後評估。

## Slide 11
進度總結 & 下一步
✅ 已達成里程碑
▸ 資料切分 & 評估框架完全確立
▸ Queue rule (HLS-ready C++) 通過 100% 等效驗證
▸ HGB 通過 NEW5 one-shot holdout（p < 0.001）
▸ PHC-lite v1 Frozen：1,203 參數，val PnL 1.93M，全 splits / seeds 通過
▸ PHC-STP v2（05c4）採用：val +5.7% vs v1，全 6 gates PASS
▸ 固定點模擬（24b/12b）：action agreement 99.75-99.8%，PnL delta < 2,500
▸ Streaming inference feasibility confirmed（1,056 MAC/event）
▸ Oracle gap analysis 完成：維持 PHC-lite v1 作為 reference
🔜 下一步
06C 完成
多 seed 訓練 + 穩定性驗證 + matched-random
06C hls4ml
PyTorch TCN → HLS RTL 轉換，static resource report
FPGA 工具鏈
Vitis HLS 環境建置（PYNQ-Z2 synthesis）
PHC-STP v2 固定點
06B 流程套用至 PHC-STP v2（05c4）
NEW5 on PHC-lite
PHC-lite v1/v2 on NEW5 one-shot holdout (not yet run)
所有結果均為 TXF-only proxy evaluation。不聲稱現實世界獲利、true exchange replay、或 FPGA 提升 PnL。
Notes: Slide 11: 進度總結 & 下一步 ■ 整體架構成就摘要 • 從根本上重建評估框架（舊 session-final markout → short-horizon sequential proxy PnL） • 建立嚴格的 validation-only 選擇紀律和完整的 claim boundary 文件 • PHC-lite v1 是核心成果：1,203 參數，val PnL 192萬，全 splits/seeds 通過，已 frozen ■ 宣稱邊界總結（被問必答） • 所有 PnL = proxy simulation，不等於現實獲利 • FPGA 相關：功能等效驗證 + 靜態資源估算，未執行 vendor synthesis，未 board test • NEW5 已用於 HGB holdout；PHC-lite 的 NEW5 holdout 尚未執行 ■ 各已完成里程碑的意義 • Queue rule HLS-ready C++：算法已準備好可 synthesis，等 Vitis HLS 環境 • Fixed-point (24b/12b)：99.78% action agreement，<0.2% PnL loss，量化可行 • PHC-STP v2 採用：通過所有 6 個 gate，+5.7% val vs v1 ■ 下一步優先順序 1. 完成 06C TCN 訓練（multi-seed + 所有 gate 驗證） 2. 建置 Vitis HLS 環境（PYNQ-Z2 synthesis） 3. 執行 PHC-lite v1/v2 的 NEW5 one-shot holdout 4. 06B 固定點流程套用至 PHC-STP v2 Q: 什麼時候才能說系統「ready for production」？ A: 目前的研究目標是方法論驗證，而非生產部署。要達到 production 還需要：(1) NEW5 holdout 通過，(2) FPGA synthesis 驗證，(3) live market testing。這些都超出了本研究專題的當前 scope。